关于一般店面特别是花卉、果蔬、海鲜、建材批发市场使用普泽环保空调的设计方案

前 言

绝大多数店面都碰到大门最好保持常开，而冷气因此大量泄漏的矛盾。泄漏会造成耗电的极大增加。

也因此，有许多店面特别宽门面的店面（敞开式），如五金、机电、建材等店就无法装设空调；另外，花卉、果蔬批发市场因怕空调引起空气太干再加之要有较好通风，所以许多也无法装设空调；其余海鲜、肉类等经营场所因气味重通风要好等原因，绝大多数也无法装设空调。

而普泽室内吊挂式环保空调能很好的适用于此类场所。

空 调 原 理

无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量新鲜空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降温低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。

水蒸发式空调因其价格低，只有传统压缩机式空调的30%～50%；耗电省，只有压缩机式空调的10%～15%；空气品质好，全新风供应，1～2分钟将室内空气更换一遍这三大特点，所以目前使用已经越来越普遍，特别适用于绝大多数厂房，餐厅，营业场所，露天场所，厨房等。

但是由于环保空调降温幅度有限，在南方一般夏季气候温度36℃，湿度50%时，环保空调出风温度约28～29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风，或配合吊扇、壁扇等使用。一句话，28～30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28～32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。

凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所，使用环保空调可以说是再好不过的选择，如新疆夏季时，此空调出口温度可达到20℃以下，完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。

设 计 安 装

一、对于相对独立的店面，安装环保空调使用时，要求大门敞开，这样能达到更好的换气效果。根据店面大小及尺寸，确定所选空调型号及吊挂位置。选配电动百叶风口送风，以使每个人都能吹到，个别气流死角可采用风扇强化效果。

二、对于同在一个大面积场所内的店面，如果每个店面或摊点相互敞开，如农贸市场、果蔬批发，花卉批发等场所，可以参照厂房专用空调的设计方式，实现该场所内的整体降温及通风换气，其具体设计选型可登录普泽公司网站http://www.chinapuze.com详细了解。

操 作 维 护

普泽各系列机型均采用微电脑板控制，遥控操作。单机具备制冷通风选择，三档风速选择，延时停机与清洗功能。空调采用傻瓜型控制，在有自来水的场合，可以采用直供直排的接管方式，此时由程序自动供水，虽耗水略有增加，依据不同型号机型可能每小时仅增加几分钱到几毛钱的用水，但今后基本可做到零故障、零维修。对于台数较多而且设备摆放较集中时，可以选用普泽专用小水箱或中央水箱以实现集中供水，如此可节约投资及运行费。配水箱的机型除了定期抽出进风滤网清洗外，水箱应定期排放及清洗，以确保空气品质。