关于网吧使用水蒸发式环保空调的设计方案

A、前 言

随着网吧的大量普及，业务竞争非常激烈，开源节流将是网吧业主盈利的主要措施，如何创造一个舒适的上网环境？如何节省昂贵的电费，节省设备投资？是每个网吧业主都要仔细考虑的问题。

网吧的硬件设施当然重要，但一个清新凉爽的室内环境才能最终留住老客户。而目前可能有80%的网吧内空气品质让客人不舒服，主要问题是设备发热量大，人员密集异味重，烟雾缭绕，新风排气不足甚至有些根本无新风供应。

B、空调原理

无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量室外空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。

水蒸发式空调因其价格低，只有传统压缩机式空调的30%～50%；耗电省，只有压缩机式空调的10%～15%；空气品质好，全新风供应，1～2分钟将室内空气更换一遍这三大特点，所以目前使用已经越来越普遍，特别适用于绝大多数厂房，餐厅，营业场所，露天场所，厨房等。

但是由于环保空调降温幅度有限，在南方一般夏季气候温度36℃，湿度50%时，环保空调出风温度约28～29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风，或配合吊扇、壁扇等使用。一句话，28～30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28～32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。

凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所，使用环保空调可以说是再好不过的选择，如新疆夏季时，此空调出口温度可达到20℃以下，完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。

C、空调及通风方案

方案一，分体空调加新风排气系统。仅仅要把温度降下来，每100㎡只要7～8匹分体空调即可，但如果要达到室内空气清新，那么除了要装设12～15匹分体空调外，另外还要加新风机，新风管，排风机。因为网吧空气很差，必须要非常充足的新风供应，而大量的新风必须要接风管送到室内各处，否则会使送入的热新风集中在某处使该处太热。如此不仅使分体空调费用增加，运行的电费也大大增加，新风排风机加上风管，其初投资很大，而这不该省的钱如果省掉，今后客源的流失损失更大。

方案二，环保空调。环保空调是全新风运行方式，从室外大量吸入新风，经降温后送入室内，然后空气经打开的门窗自然排出。此方案可免去任何其他送排风机，而且合理的布置可以省掉任何风管，这种集降温换气于一体的环保设备廉价物美，空气清新，耗电更只有分体空调的10%，深受网吧业主喜欢。但其设计非常关键，否则会使降温效果及舒适度受影响（一些网吧业主装机后不满意效果，就是因为设计失败），以下将详细介绍设计方案。

方案三、环保空调结合分体空调或中央空调使用。这种方式对于大量目前已装设有分体空调或中央空调的网吧尤其适用。加装少量环保空调后，可以有效减小压缩式空调的开机台数，提高原有空调的能效比。对于此类场场所如果原来已有新风排气，那么增加的环保空调可以采用循环风；但如果原来新风排气效果不好，建议新增加环保空调采用部分新风循环风的方式。这样增加极低的投资却能大大改善空气品质，同时使整体耗电降低。这种情况的设计选型可参普泽公司另一篇方案说明《关于水蒸发环保空调与分体空调或中央空调的结合使用的设计方案》。

D、设计选型方案

网吧内选择环保空调，设计时首先要确定装机台数，一般按40～50次/小时换气次数来选择。台数确定后选择摆放布置，确保吊挂环保空调处能抽引外面新鲜空气。

环保空调温降幅度是有限的，如果能像分体空调降那么低温度，耗电又只有其15%，又是全新风，那么美的、格力就可以关门了。所以，没有这么十全十美的东西，环保空调在南方36℃时，其出风只能达到28～29℃，室内平均温度会达到30～31℃，湿度同时增加。所以设计不好，这样的环境是无法保证室内人员舒适的，网吧业主对此要有清醒认识。而如果设计安装得当，环保空调将极其实用，极其省电，投资又低，室内绝对清新凉爽。

把握设计成败的两点，一是总装机台数，二是风吹感。装机台数前面已经介绍，台数足够才能保证室内平均温度能降下来。风吹感简单地说就是室内每个人都要有风吹到，这就是温降加风吹的双重效果。事实上目前绝大多数人在28～32℃时即使在家或办公室只开风扇就能达到基本舒适要求了。

要达到风吹效果有两种方式，一是环保空调出风采用电动百叶，电动百叶能间隔地将风吹到每个人身上，所以对舒适度有非常重要的作用，加装电动百叶后单台环保空调能供更大面积更多人使用。而且环保空调的出风吹在人身上头上，不会像分体空调的出风一样感觉太冷，可以持续舒服的接受。

对于一些电动百叶吹不到的地方，必须增加吊扇或壁扇。事实上使用方应该改变原有观念，认为装了环保空调再装风扇很冤，其实吊扇、壁扇都是非常廉价而且耗电极低的设备，但却能大大强化环保空调的效果。

E、普泽吊挂式环保空调与传统外挂式环保空调的区别

普泽室内吊挂式环保空调在国内外市场上独一无二，是普泽公司专利产品，其与传统外挂式环保空调相比，优点如下：

一、安装成本低。采用四根钢筋吊在楼板下，连接进出水后即可使用，省掉了传统外挂机1.6m铁架平台、外墙风管弯头、外墙人工作业的费用。

二、安全性极高。像安装一台热水器一样简单，没有外墙作业，今后维修也根本用不着爬外墙，所以非常安全。

三、美观度好。外墙只有一个百叶风口或网格，丝毫不影响外墙美观，设备紧凑，吊挂室内楼板下美观大方。

四、噪音。噪音对周边居民没有任何影响，不会有环保投诉。普泽公司PZ150以下型号即使不接风管，其噪音对于营业场所来说也基本能接受，但PZ180用于营业场所根据客户要求可能需要接风管以降噪及远距离送风。

五、维护成本。普泽各系列机型均采用微电脑板控制，遥控操作。单机具备制冷通风选择，三档风速选择，延时停机与清洗功能。采用傻瓜式控制，接线极其简单，设备内绝无漏水隐患，停机后设备内不积水，可保持干燥避免细菌滋生。对于自来水压力大于1公斤的网吧，强烈建议采用。直供直排接管方式，虽然这样每小时可能增加几毛线，但可以使客户今后基本无需维修。当然，定期抽出设备进风处滤网用水冲洗是必需的，但非常轻松。

综上所述，普泽室内吊挂式环保空调特别适用于各种营业场所，其综合性能非常优越，特别是其免维护的方式将能够消除客户的后顾之忧，特别适合网吧业主使用。另外在如超市、网吧、候车室、工厂、露天餐厅、舞厅、酒店及家庭厨房、大排档、游泳池、餐饮、果蔬水产批发、建材市场、岗亭、报刊亭、收费站、动植物种养等场所具有极大的市场前景。