关于室内游泳池采用普泽水蒸发式环保空调的理想方案

前 言

如果让您选择相同档次的室外和室内游泳池，室外泳池毫无疑问更有吸引力，除了天地开阔外，更重要的是空气清新。而室内泳池其闷湿，含氯的气味总让人不适。

低档的室内泳池可能连通风换气都做不好，而高档的室内泳池除了通风换气外，泳池周边还设有冷暖空调，但其效果如何呢？

1、压缩式原理的传统分体空调或中央空调，或最近市面上出现的泳池专用热泵空调（既能采暖、制冷，也能提供热水），其设备初投资一般不低，最重要的是此类原理空调因其出风温度低，所以在空调出风口附近对于光着膀子的客人会感觉太冷，含氯的高湿空气对设备有损害，不利于设备长期使用。

2、装设压缩机式空调后，新风的设计不可能充足，否则冷量损耗大，极耗电。所以室内空气仍让人感觉闷。

环保空调的解决方案

水蒸发式环保空调结合加热盘管使用于室内泳池能极好地解决空调及通风换气问题，并且初投资只有压缩机式空调的20%，耗电更只有其15%，夏季室内空气品质极佳，每1~2分钟即可将室内空气更换一遍。其在夏季36℃时，空调出风温度一般在28~29℃，这种温度的全新风打在人身上使人感觉清新凉爽并可持续接受。

图示为典型的设计方案。

典型泳池冬夏空调示意图

一、夏季工作形式：

1、夏季调整图示新风回风调节阀，将回风关闭，同时完全打开了新风。此时大量的新风被环保空调吸入，经降温后沿风管经风口送至泳池周边，此空气最后经通道或其他门窗被自然压出，该环保空调单机功率仅1.1kw，一般一个标准泳池需配备2~4台。其风量很大，室内泳池周边平均1~2分钟换气一次，所以人员感觉清新凉爽又不至于太冷。

2、根据室外气候条件可对风量进行调节，遥控器可选择三档风速及选择制冷通风功能。

二、冬季工作模式：

冬季调整图示新风回风调节阀，将新风关小，保留一定的新风量（新风量调节根据室内感觉需要）。此时室内空气经加热盘管加热后，被环保空调的风机抽引送至泳池各处，如需达到理想送风温度，可对加热盘管进行水量自动控制，此比例积分控制成本不高。加热盘管可以采用热水加热，所以无任何其他电器设备，冬季运行电费也仅仅是每台环保空调风机的1.1kw。

当然，冬季热源的提供是需要耗能的，所以新风供应不可太大，以满足基本需要即可。

热水供应对于泳池也无任何问题，因为泳池水本身需要加热，所以只需利用其原有加热设备即可，不必重复投资。目前泳池水加热成本依次为煤（环保问题多数地方不可用）、热泵热水机、气、油、电。

结 论

环保空调结合加热盘管用于室内泳池方案，可以说是最理想，最节能，初投资最小的设备，而且其新风量非常大，出风温度舒适，空气品质非其它空调可比，所以这是上档次室内泳池的最佳选择；作为一般室内泳池，环保空调解决夏季降温通风换气同样优秀而且价廉物美，耗电极省，实为所有室内泳池的最佳选择。