关于普通办公场所选用普泽环保空调的设计方案

前 言

现如今，穿西装打领带的人少了，讲气派拼豪华的人也少了，人们更加注重实用、自然。办公环境也一样，人们更注重实用，空调的使用要环保节能，空气要清新自然。这就为环保空调进入普通办公场所如一般公司员工办公，工厂车间办公等创造了需求。

当然环保空调创造的是一个清新自然、基本舒适的降温加风扇的环境，对于讲究档次，空调环境达到享受型、涉外接待或接待要求较高的办公场所，环保空调可能无法满足其要求。但除此之外的多数办公场所，环保空调以其全新风，极低造价及耗电的特点，加之普泽公司各种小型化营业场所专用机型的出现，一定会深受许多客户的喜爱。

空调原理

无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量室外空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。

水蒸发式空调因其价格低，只有传统压缩机式空调的30%～50%；耗电省，只有压缩机式空调的10%～15%；空气品质好，全新风供应，1～2分钟将室内空气更换一遍这三大特点，所以目前使用已经越来越普遍，特别适用于绝大多数厂房，餐厅，营业场所，露天场所，厨房等。

但是由于环保空调降温幅度有限，在南方一般夏季气候温度36℃，湿度50%时，环保空调出风温度约28～29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风，或配合吊扇、壁扇等使用。一句话，28～30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28～32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。

凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所，使用环保空调可以说是再好不过的选择，如新疆夏季时，此空调出口温度可达到20℃以下，完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。

设计安装方案

对于一般办公室使用普泽环保空调，首先应确定选用机型，应根据办公面积、对噪音的要求、送风距离等确定机型及台数。一般推荐使用PZWEC150及以下机型，其详细选型及性能参数请登录http://www.chinapuze.com进一步了解。

该吊挂式环保空调应采用90%以上的新风，即要保证空调吸入的绝大部分是室外新风，出风一般应配电动百叶使办公室内每个人都能吹到，根据办公室分布情况如果有部分电动百叶送不到的气流死角应采用风扇强化效果。

操作维护

普泽各系列机型均采用微电脑板控制，遥控操作。单机具备制冷通风选择，三档风速选择，延时停机与清洗功能。空调采用傻瓜型控制，在有自来水的场合，可以采用直供直排的接管方式，此时由程序自动供水，虽耗水略有增加，可能每小时仅增加几分钱至几毛钱的用水，但今后基本可做到零故障、零维修；当然对于无自来水，需提水的场合，可选用普泽专用小水箱。配水箱的机型除了定期抽出进风滤网清洗外，水箱应定期排放及清洗，以确保空气品质。