关于露天餐饮、茶座、舞厅、奶牛场等场所

―――使用普泽水蒸发式空调的方案

前 言

在炎炎夏日，对于许多露天场所如餐饮、茶座、大排档、露天舞厅、集会场所，四面通透的养殖场如奶牛场等，如何解决降温及蚊虫骚扰问题？目前根本无法解决，因为传统压缩式空调风量小，耗电大，所以即使许多档次定位较高的露天场所，客人夏日也只能忍受闷热，这当然大大减少了客源。而对于奶牛场等场所，将直接影响奶牛的生长及产奶量。

普泽无压缩机水蒸发式环保空调可以很好地解决此类问题。

空 调 原 理

无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降温低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。同时由于送风量大，所以能有效驱赶蚊虫，极大的增加了此类场所内人员、牲畜的舒适感。

普泽环保空调造价低，耗电耗水量极少，如其PZWEC-150型用于露天场所配合电动百叶使用，能满足50～80米2面积需求，其在36℃/50%环境下，出风约28～29℃。其单机功率0.6kw，耗水量15-20L/h，可谓价廉物美，运行费用极低。

方 案 设 计

根据露天场所大小及对噪音要求，送风距离要求，普泽室内吊挂式环保空调从1200m3/h至18000m3/h，有多种机型可选，180型送风距离最远可达15～20米。

设计选型时首先确定露天场所应配备空调的台数，选配时以每个位置均能吹至冷风为原则。该环保空调所配电动百叶能使每个位置每7～8秒被冷风吹到一次，所以对于某些档次要求较高的露天场所，建议相邻两台空调送风有一定的重叠，这当然稍增加了台数，但相应每个位置被冷风吹到的时间会更长，有利于增加人员舒适感。

普泽环保空调在此类场所安装时，有条件者可安装于露天场所边的建筑旁，这种位置经装修装饰后容易达到更美观的效果。

普泽系列吊挂式环保空调由于采用斜下送风，其覆盖面积将远高于市面上已有的移动式环保空调，而后者同时占用了地面面积，其送风易被阻挡所以覆盖面小，电线在地面铺放既不安全也极不美观。

操 作 维 护

普泽各系列机型均采用微电脑板控制，遥控操作。单机具备制冷通风选择，三档风速选择，延时停机与清洗功能。普泽系列环保空调采用傻瓜控制方式，其安装、操作、维护十分简便，特别是有自来水的地方如采用直供直排的安装方式，其内部只有风机及进水阀电动部件，采用程序设定间隔供水，所以其今后几乎零故障，零维修。停机后其设备内部无任何积水，对于防范多种细菌特别是军团菌的滋生非常有效。