关于流动公厕、固定公厕使用普泽环保空调的设计方案

前 言

这是一个比较容易被人忽视的话题，可是每个人又必然会遭遇，哪怕您家里用的是“金马桶”、“银马桶”，夏季在外办事或旅游的您就不得不忍受在公厕里几分钟的煎熬。这种又闷又臭的经历多少有些涉及“隐私”，所以很少人提及甚至引起重视。

空调通风方案

采用大量新风供应对于此类场所是必然的需要，也许有人怀疑此举会让异味四处飘散污染环境，但合理的进出风设计会使公厕内有限的异味极大地稀释并向外排放，决不至于对周边环境造成影响，但却极好地改善了内部空气品质。

降温设备当然不可采用传统压缩式空调，因为如此大量的换气会使空调耗电极大。

空 调 原 理

普泽无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降温低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。同时由于送风量大，所以能有效驱赶蚊虫，极大的增加了人员舒适感。

普泽环保空调造价低耗电耗水量极少，如其PZWEC-150型用于公厕配合电动百叶使用，能满足60～100米2面积需求，其在36℃/50%环境下，出风约28～29℃。其单机功率0.6kw，耗水量15-20L/h，可谓价廉物美，运行费用极低。

而对流动公厕等面积极小的空间，普泽岗亭专用小型号机型可以极方便适用。该机型风量1200m³/h，尺寸360mm×360mm×430mm，耗电35w，耗水每小时1~2kg。该专用机型可放置于流动公厕顶上，每台机可以通过软风管供应1~3个流动公厕的新风及冷气，如此投资及运行费用极低，实为此类场所的最佳选择。

操作维护

普泽各系列机型均采用微电脑板控制，遥控操作。单机具备制冷通风选择，三档风速选择，延时停机与清洗功能。空调采用傻瓜型控制，在有自来水的场合，可以采用直供直排的接管方式，此时由程序自动供水，虽耗水略有增加，可能每小时仅增加几分钱用水，但今后基本可做到零故障、零维修；当然对于无自来水，需提水的场合，可选用普泽专用小水箱，该小水箱供应PZWEC-012机型一次加水可用12小时。配水箱的机型除了定期抽出进风滤网清洗外，水箱应定期排放及清洗，以确保空气品质。