关于家庭厨房使用普泽厨房专用环保空调的设计方案

前 言

中国人的饮食中多有煎、炒、炸，这一点与西方国家有较大区别，开放式厨房在中国无法让绝大多数人接受，原因就是油烟太大，现有的抽油烟机根本无法将全部油烟抽走，部分油烟渐渐侵蚀家具、设备、装修，在所难免。

有隔门的封闭式厨房对客厅的影响小多了，但厨房内工作环境实在难以忍受，特别是夏季，油烟、高温、挥汗如雨。油烟对主妇头发、皮肤、衣服的侵入让家庭主妇望厨却步，繁忙的一天工作结束回到家后，他们本该先舒舒服服洗个澡再下厨房，但厨房的恶劣环境让她们不得不做完饭后方可洗澡。毕意，也没有人愿意一个晚上洗二次澡呀。

多装一台空调绝大部分人还是能较易承受，但为何即使再有钱的家庭厨房仍旧不能装空调而只能无奈忍受呢？原因如下：

1、厨房的油烟是很难由抽油烟机全部抽走的，因为油烟扩散很快，而抽油烟机受尺寸限制毕竟抽力有限。况且许多家庭只有抽油烟机，吊顶上没有再设一排气扇，已经往上飘的油烟是很难再向下被抽油烟机吸走的。

2、多层公寓共用一个排油烟竖井，此竖井尺寸小，高度高至屋顶，所以阻力大。抽油烟机工作时其抽风量会因该阻力而大大减小，特别是上下楼都在炒菜时。

3、以目前抽油烟软管及止回片的连接方式而言，其密封性一般较差，所以油烟渗漏很常见，甚至在自家抽油烟机没开时，楼下邻居的油烟可能会通过竖井并渗入自家。

4、油烟的大量存在使分体空调不可使用，因为一旦分体空调吸入大量油烟，其翅片、电器元件等短时间内被侵蚀，空调能效大减直至损坏，再说内部的脏污于健康非常不利。

5、市面上现有的空调扇及移动式环保空调则更不可用于此类场所，因为其吸入了循环风，内部同样被油烟侵蚀，空调会很快失效，而且采用循环风方式的水蒸发式空调会使室内空气很快饱和而失去降温能力。

普泽吊挂式厨房专用环保空调却能有效避免以上不足，从而非常适合于厨房使用。

空调原理

无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降温低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。

普泽此款吊挂式厨房专用机型为PZWEC-012，其耗电35w，风量1200m3/h，每小时耗水量1-2kg，外形尺寸360mm×430mm×360mm，微电脑板控制，遥控操作，具备制冷通风选择，三档风速选择，延时停机及清洗功能。可选配出风软管便于布置送风口及角度，可选配专用电动百叶送风口以调节风向使之不影响灶台火苗。

当夏季室外36℃时，该空调出风温度一般为28-29℃，由于是室外全新风送入，此清新凉爽空气打在人身上会感觉非常舒服及卫生，并可持续接受不会太冷。空气送入后部分由抽油烟机抽走，部分可由开启的窗户自然排出。

空调安装

一、无窗厨房。这种厨房除非能打墙洞接引室外新风，否则不能装普泽空调，因为该环保空调必须抽引全新风。

二、有窗厨房。

如图为一种形式的厨房，空调既可藏于吊顶内，也可明装于吊顶下，最重要的是必须有墙洞或窗洞从室外吸入新风。对于暗装时，出风可连接软风管，风口对准岗位下吹。

三、有窗有阳台厨房。

对于图示厨房，安装普泽厨房专用空调极为方便。将空调吊挂于小阳台楼板下，接随机配之软风管侧送风至厨房，预设好送风角度即能取得很好效果。

安装、操作、维护

安装普泽专用空调时，只要采用四个吊杆吊挂即可，当然有条件的也可以用三角架固定于墙面。

空调安装于室内可延长使用寿命，但特殊场合也可以固定于室外，出风口对准室内送风。

强列建议采用直供直排的接管方式，这样可使设备内更干净，绝不存在脏堵的可能，此方式同时使今后基本零故障、零维修。

更多详细的安装操作维护事项，详见普泽网站http://www.chinapuze.com。