关于法医解剖室、实验室采用普泽水蒸发式环保空调的理想方案

前言

法医解剖室是工作环境最恶劣的场所之一，许多解剖室解剖的尸体多，其中许多更是腐尸，但是目前绝大多数法医解剖室其设施简单，特别是县一级法医解剖工作，许多仍旧在简陋的房屋内进行，没有专业的解剖床、处置柜、消毒柜等，通风排气设施更为简单。市一级法医解剖室近几年逐渐受到重视，装修及设施有了较大改善，如解剖床甚至采用了升降式全不锈钢专业解剖床。通风空调方面也有了改善，但是由于沿用了传统空调方式，采用压缩式空调加新风排气的设计，所以实际使用中其通风排气效果仍旧很差。

普泽公司曾对多个法医解剖室进行考察，发现许多解剖室即使装修及设施较好，但其异味仍旧非常严重。之后普泽公司对一些法医解剖室进行通风排气改造，采用全新风水蒸发式环保空调送风，配合排风机排风，在换气次数达到60～100次/小时的情况下，结合气流的合理组织送排方式，达到了理想的降温换气效果。以下将结合普泽产品的实际使用经验，对此类场所的通风排气降温设计加以阐述，此方案同时对类似于法医解剖室等具有严重异味产生的各种实验室、工作室具有相同的意义。

空调原理

无压缩机水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理，当大量室外空气被空调吸入后流经湿帘表面，湿帘中水份大量蒸发吸热，从而使空气温度降低，这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。

水蒸发式空调因其价格低，只有传统压缩机式空调的30%～50%；耗电省，只有压缩机式空调的10%～15%；空气品质好，全新风供应，如果按换气次数60～100次/小时设计，相当于每30秒～60秒将室内空气更换一遍，如此细菌、异味、病毒等能被迅速排出室外。这三大特点使得环保空调应用于法医解剖室等异味严重的场所将非常理想。

两种空调方式的比较

一、传统压缩式空调

1、目前绝大多数解剖室仍采用分体空调来降温，另加几个排气扇，有限的换气次数根本无法有效排除室内恶臭，加之空调采用了循环风，各种细菌病毒在空调机内长期积聚根本无法清洗，这注定造成解剖室内恶臭难除。

2、有些解剖室采用分体式组合空调柜，其中含除臭、杀菌等功能。应该说对于少量气味及病菌可能有效，刚装设时可能有效，但作为会长期产生大量异味及病菌的此类场所，根本来不及处理，除非每天派员对除臭、杀菌内部进行清理，更换介质等。所以此类场所的异味及病菌应在于排除而不是化解。

3、传统压缩式空调如果采用全新风设计，那么完全可以有效排除异味及病菌。但如果要达到60次/小时换气次数，空调匹数要装很大，如现有许多解剖室仅30～60米2，以30米2为例，全新风方式的压缩式空调要装设10匹，如此才能有较好换气效果。所以投资及耗电会很大，况且也不环保。

二、环保空调

1、以30米2解剖室为例，环保空调可选用约10000m3/h风量机型，其耗电仅为0.3～0.6kw，还不到一匹，设备投资也极低廉，而通风换气效果却非常理想。

2、采用环保空调在南方地区夏季温降有限，如室外37℃/50%时，以上的设计室内约达29～30℃，此温度略偏高，但由于送风量很大，室内有明显的风吹感。所以达到基本舒适度没有问题，这实际上是降温加风扇的双重效果。

环保空调气流组织设计

解剖室气流组织设计极其重要，好的气流组织设计能大大强化通风降温效果、减小装机容量从而进一步降低投资及运行费用。

如图是某处解剖室的平面及立面示意图

某解剖室平面图                             某解剖室立面图

采用图示上送下排的方式是最有效的通风排气方式，对于新装修设计的解剖室如有吊顶时，更可以连接送风管，将气流设计成自上而下的一种层流送风方式，法医身体上部将处于室外新鲜空气的覆盖范围，而尸体异味将在解剖床高度被往下带走。

对于无吊顶且不便装风管的场合，通过调节环保空调出风口来实现上部空气为送入的新鲜空气，同时要保证工作人员有风吹感以加强其舒适度。

为什么普泽环保空调最适合于解剖室

解剖室有各种档次及结构，在市区或县城内一般地处偏远，所以要求公安部门在统一采购选用机型时要有普遍的适用性，另外就是要确保故障率、维修率最低。而普泽吊挂式机型刚好符合此一要求。

一、适用性。普泽系列吊挂式机型吊挂安装就像装热水器一样简单，既可藏于吊顶内，也可明装挂在楼板下，既可安装于室内，也可以安装于室外，所以基本上适用于任何安装场合。而传统外挂式方形环保空调就只能做支架平台安装于外墙，这不便安装维护及保证长久安全。

二、操作维护。普泽吊挂式机型采用微电脑板控制、遥控操作，具开停机、制冷通风选择、三速、清洗、延时停机功能，这些功能并没有什么特别之处而普泽产品其内部控制最特别之处在于具有傻瓜式控制功能，可以采用直供直排程序的控制形式。这一点对于全国各地分布很散很偏远，而且每个地方一般就一、二台环保空调的法医解剖室来说非常重要。因为普泽的这种独一无二傻瓜式控制基本保证了设备零故障、零维修。任何一款产品如果控制或性能不稳或要经常维护，那么用在法医解剖室将意味着厂家要经常派员为一台机跑到偏远处，在这种特殊场合维修。而传统外挂式环保空调由于采用循环供水方式，内部部件多、控制复杂、易脏堵，所以注定会有不少维修售后工作量。