关于环保空调用于奶牛养殖、食品加工等有卫生要求场所特别慎用脏水、死水循环供水方式的分析

奶牛养殖，珍贵动物养殖应特别重视空气中病菌的传播，特别是盛夏高温季节，动物体质较弱抵抗力较低易得病的季节，如果空气中夹带病菌特别是军团菌，所养殖动物容易“莫名”得病及死亡，给养殖户带来重大损失；同样，凡是食品加工等有卫生要求的场所，空气中的病菌将直接影响产品的品质。

环保空调是一种无压缩机，利用水蒸发降温的全新风空调，其特点为降温、全新风、风扇三重功效，所以室内清新凉爽，近几年得到市场迅速认同。

但传统环保空调有一个极隐蔽的卫生问题未引起一般用户重视，即空调内部采用了储水槽，通过水泵循环供水。由于环保空调风量大，空气中尘埃、杂质等经过湿帘后，绝大多数落入循环水中，短时间内使空调内部循环水变脏且滋生细菌，此循环死水、脏水不仅易使空调内部元件被污染，水泵液位控制等故障增加，更使细菌随空气被送入室内，对人员、牲畜健康造成极大威胁，并使有卫生要求的场所检疫无法达标。

近几年环保空调生产企业采用了每隔8小时自动停机排干水槽内脏水，然后补充干净自来水的程序控制，但对于奶牛场及有卫生要求的场所最好应每隔4小时排水一次，这样可使内部水质改善，但切记在空调停机时应立即排干水槽内脏水、死水，以免水槽内积水在空调停机时滋生细菌。

环保空调如果采用以上自动排水、补水设计程序，水质改善的同时会产生另一个问题，即排水、补水期间（约十分钟），空调会自动停水，使此期间没有降温送风功能，产生冷热不均的问题；另外，停机排水增加了空调的耗水。

普泽公司室内吊挂式环保空调采用了一种全新的供水方式，空调内部不带水槽，外部采用直供组件程序供水，每间隔3分钟，干净的自来水喷淋湿帘十几秒，保持湿帘潮湿确保降温效果的同时，确保了机内永无死水、脏水循环，极其健康环保，没有细菌的产生。同时由于机内省掉了水泵、液位控制、补水排水阀件等，所以空调基本上实现了零故障、零维修。

另外，普泽空调有“延时停机”的特殊功能，选中后空调将自动延时15分钟，吹干内部湿帘后自动停机，确保机内干燥，这不仅杜绝了细菌的滋生，同时大大延长了湿帘的使用寿命。

综上所述，奶牛等动物养殖、有卫生要求的场所选用环保空调时，应杜绝采用机内脏水死水循环方式，而采用程序直供直排的健康供水方式，以杜绝病菌的滋生。