关于无压缩机水蒸发式空调在热带地区和国家的巨大市场潜力分析

A、水蒸发式空调的原理

水份蒸发会吸热，就象人站在江、河、海、瀑布边会感觉凉快一样，同样，炎热的夏季突降一场雨，气温会骤降，除了雨水温度较低使热空气降温外，更重要的是雨水大量蒸发吸热，从而使气温降低。

水蒸发式空调正是利用了此原理，当室外热空气被风机吸入后，在空调设备内部与一种特殊填料——湿帘中的水份极充分接触，水份大量蒸发吸热，从而使温度降低，但同时湿度提高。

例如室外37℃，湿度50%时，空调出风温度约29℃，湿度达90%。主要影响人体舒适度的温度大大降低了，但此温度仍偏高，加之湿度变很大，人体此时仍会感觉闷热。但为什么水蒸发空调近几年仍以极快的速度在推广，原因在于此空调还有另一个极重要特点是全新风运行方式，所以室内空气非常清新，加之其送风量很大，出口一般装配有电动百叶送风，所以室内同时产生了风扇的效果。总之，全新风、一定的降温、风吹感这三点具备后，已经完全能达到人体的基本舒适度。

但为什么说满足基本舒适度呢？因为其温度仍偏高、湿度又偏大，所以难以满足25℃，65%的享受型场所要求，如星级宾馆、高档写字楼，家居卧室等。但即便如此，水蒸发式空调对于绝大多数厂房、店面、营业场所已经基本能满足其要求了，对于家庭厨房、酒店厨房、特殊有异味场所如解剖实验室、网吧、舞厅等，更具有压缩式空调无可比拟的优势。

B、与压缩式空调相比其优缺点

一、与分体空调、中央空调相比其缺点：

1、夏季有一半的时间，其温降只能在28-30℃，故享受型场所不推荐使用。

2、湿度太大。湿度有严格要求的场所不宜使用，如精密电子、膨化食品加工、制药、卧室等场所。

3、要求有较大的进风口，由于其是全新风运行方式，所有要求有一个新风口用于吸入新风。

二、与分体空调、中央空调相比其明显优势。

1、全新风方式，每1-2分钟将室内空气更换一遍，空气非常清新。这一点对于人员密集场所、有异味的场所、厨房等油烟大的场所，极其适合使用，相对于其温度偏高的不足而言，这一特点极有利于人们健康及预防了疾病的传播。

2、极低耗电。每100米2耗电仅1匹，用于家庭厨房的机型更只有35w。只有压缩式空调耗电的10-15%，极其节能。耗水更是很少。

3、低造价。只有压缩式空调造价的50%。

4、非常适合在露天场所如茶座、大排档等及在沿街许多半敞开的店面使用，而压缩式空调做不到。

5、无氟环保。

C、水蒸发式空调的适用范围

水蒸发式空调在许多场合具有压缩式空调无法比拟的优势：

1、考虑初投资及节约运行费用的场合，如绝大多数厂房、绝大多数一般店面、营业场所。特别是欠发达或发展中的地区和国家。

2、异味严重的场所。如解剖室、实验室、有异味的工厂、网吧、舞厅、健身馆、厨房、室内泳池等。

3、露天或半敞开场所。大量的室外休闲茶座、舞厅、大排档、沿街店面、专业批发市场等。

福州普泽冷暖设备技术有限公司针对各种适用场合使用水蒸发式空调的方案在网站www.chinapuze.com中的《空调知识》内有详细介绍，以供参考，分别是：

《水蒸发式环保空调的一般设计选型方法》

《关于水蒸发式环保空调与分体空调及中央空调结合使用的设计方案》

《关于普通办公场所选用普泽环保空调的设计方案》

《关于网吧使用水蒸发式环保空调的设计方案》

《关于露天餐饮、茶座、舞厅、奶牛场等场所使用普泽水蒸发式空调的方案》

《关于流动公厕、固定公厕使用普泽环保空调的设计方案》

《关于岗亭、报刊亭、收费站、门岗、哨岗等小场所使用普泽环保空调的方案》

《关于员工宿舍、工棚、矿工宿舍、帐篷、临时活动房等使用普泽环保空调的设计方案》

《关于一般店面特别是花卉、果蔬、海鲜、建材批发市场使用普泽环保空调的设计方案》

《关于家庭厨房使用普泽厨房专用环保空调的设计方案》

《关于舞厅、健身馆、运动场、影院、候车厅等室内人员密集场所使用普泽环保空调的方案》

《关于室内游泳池采用普泽水蒸发式环保空调的理想方案》

《关于一般餐饮、火锅、单位食堂等场所使用普泽环保空调的设计方案》

《关于酒店厨房使用普泽吊挂式环保空调的设计方案》

《关于法医解剖室、实验室采用普泽水蒸发式环保空调的理想方案》

《价廉物美低能耗厨房专用空调成为房地产精装修房的极佳选择》

《关于环保空调用于奶牛养殖、食品加工等有卫生要求场所特别慎用脏水、死水循环供水方式的分析》

D、水蒸发式空调的市场及产品现状

水蒸发式空调于2000年在国内开始出现，到了2008年已经被绝大多数工厂及网吧所认可，相关产品的生产企业已发展到近百家。

然而，即便如此，水蒸发式空调市场份额仍很小，因为其相关产品不具备进入店面、营业场所、厨房的条件，这些更大的市场尚没有启动，是因为现有的产品结构不适合店面、营业场所、厨房等的安装条件，只有普泽公司的专利产品——室内吊挂式水蒸发空调，09年第四代产品达到成熟后，才开创了水蒸发式空调大量进入普通办公、营业场所、店面、厨房的先河。

现有的几中水蒸发式空调产品综述如下：

1、湿帘墙加负压风机方式。这种方式在一面墙上设置湿帘，对面墙上设置排风机。这种产品因湿帘的美观性差，遮挡光线，门窗要求关闭，如此其只能用于部分工厂。

2、湿帘风机正压送风方式。这种一体式水蒸发空调必须安装于室外，必须有铁架平台及接风管送风进入室内。其对外墙美观破坏较大，噪音对周边有污染，安装维护存在极大安全隐患，所以其一般也只能用于工厂，市区大量营业场所、厨房等无法使用。

3、移动式水蒸发式空调。移动式水蒸发式空调由于采用循环风，所以只能用于敞开或自然通风很好的场所，否则室内湿度很快上升从而失去进一步降温能力，加之其占地、电源线拖地、需人工清洗换水，送风覆盖范围小等原因导致大量场所不便使用。

4、室内吊挂式水蒸发空调。这是福州普泽冷暖设备技术有限公司根据张瑞东的一项专利（实用新型专利：可安装于室内的水蒸发空调NO.ZL20060099156.7）而研制的产品，其特点为单侧进风单侧出风，吊挂于室内通过窗洞或墙洞抽引室外全新风，安装维护安全简单，不影响外墙美观，噪音对周边无污染，出口可接风管风口或通过电动百叶送风。此形式使得该系列产品可适用于包括家庭厨房、酒店厨房、各种营业场所、厂房等几乎所有适用此原理空调的场所。

E、水蒸发式空调在热带国家的推广

水蒸发式空调在国内南方地区可用于大量工厂、营业场所、厨房，而在新疆等西北干燥地区，其极好的降温效果使其比分体中央空调更加适合几乎所有的场所。而在南亚、中东、非洲等众多热带国家，其更有巨大的市场潜力。

目前国内已有部分水蒸发式空调厂家开始了出口业务，并取得不错的开局，但是其产品所需大量的现场安装工作量，产品控制复杂性及采用循环水极易脏堵和不卫生的状况，势必造成安装、维护的大量售后问题。

而福州普泽冷暖设备技术有限公司其自有专利产品在国内外独一无二，具有以下明显的优势使其在国内外具有更广阔的市场潜力。

一、专利产品，独一无二。普泽公司室内吊挂七个系列及嵌窗式一个系列均为国内外独一无二产品，外形非常美观。室内吊挂式机型其外壳为全新ABS工程塑料注塑成型。

二、室内吊挂，开创了水蒸发式空调进入店面营业场所的先河。普泽系列室内吊挂机型可吊挂于室内甚至藏于吊顶内，与装修极好配合，无外墙作业，对外墙美观不破坏，对周边无噪音污染。

三、极简单的安装方式。采用四个膨胀螺丝，四根牙杆吊挂于楼板下即可，相对于其他厂家那种挂外墙机型而言，省掉了1.6米×1.6米的铁架平台和风管弯头及危险的外墙作业，其安装时间及安装成本只有他们的20%。

四、基本的零故障、零维修。普泽公司所有八个系列产品均独创了一种程序直供直排的补水方式，它利用了湿帘加湿后会在3-5分钟内保持连续降温效率的特性，采用每隔几分钟对湿帘喷淋10几秒干净自来水的程序控制，从而省却了水槽、水泵、补水阀、排水阀、液位控制等复杂系统，进而大大降低了设备故障率，而目前市场上其他厂家的产品均为循环供水方式，易脏堵，易故障、且极不卫生。

综上所述，普泽系列室内吊挂机型不仅极适用于厂房，更开创了店面、营业场所、厨房的巨大市场，其极安全简便的安装方式，其基本零故障的傻瓜式控制方式，其美观的外形和结构，必将使国内外客户极大的接受与喜欢。该产品图片及性能参数及安装方式详见www.chinapuze.com，厂家咨询电话：0591-87580583。