关于普泽岗亭专用水蒸发空调用于行车操控室的方案

A、行车操控室的工作环境

行车操控室是一个工作环境较恶劣但却容易被人忽视的场所，操控人员常常因此恶劣工作环境而使劳动效率下降，甚至造成安全事故。该场所主要特点是：

1、空间狭小，长时间呆在期中且处于高度谨慎状况，精神极易疲劳，特别是爬上爬下的不便及繁忙的车间工作所需，操作人员当班期间中途休息时间很少。

2、操控室随行车停停走走，前前后后，其操作人员劳累程度远大于乘坐普通汽车的劳累。

3、对于有废气的场所，由于一般废气上升，会使处于上层空间的行车操作人员空气质量比地面人员更差。

4、夏季热负荷上升，一般人如果感受到了车间的酷热，却难以想象上层空间的闷热将远远大于地面。

B、行车操控室空调的要求

由于行车操控室工作极其重要及对生产安全有很大影响，而其工作环境又相对恶劣，因此空调的设置十分必要，合理选择价廉物美低能耗产品，一劳永逸地改善员工工作环境，提高劳动效率及安全保障。

可是由于行车走走停停非常频繁，如果安装普通分体或窗式空调其内部元件易受损、铜管易断裂。这也是目前绝大多数行车操控室无法选用该类空调的主要原因。

操控室采用普通空调另一个问题是由于空间太小，空调出风口太冷又难免会直吹人员身上，让人难以长久忍受。

有废气的车间一般应设新风排气措施，这会大大改善处于上层空间的行车操控室空气质量。

C、水蒸发式空调的原理

水蒸发式空调是近几年迅速兴起的一种无压缩机，利用水蒸发降温原理的空调，与传统压缩式空调相比，其运用于诸多场所具有无可比拟的优势。

水份蒸发会吸热，比如人站在江、湖、海及瀑布边会感觉凉快，就是水蒸发降温的原理，同样，炎热的夏季突降一场雨，气温会骤降，除了雨水温度较低使热空气降温外，更重要的是雨水大量蒸发吸热，从而使气温降低。

这种空调一般定位于非享受型场所，其在南方一般不推荐用于星级宾馆、电子、制药、膨化食品等对温湿度有严格要求的场所，但除此之外的大量工厂、店面、营业场所、露天场所等极其适用，这种原理空调主要特点如下：

1、全新风方式，每1-2分钟将室内空气更换一遍，空气非常清新。这一点对于人员密集场所、有异味的场所、厨房等油烟大的场所，极其适合使用，相对于其温度偏高的不足而言，这一特点极有利于人们健康及预防了疾病的传播。

2、极低耗电。每100米2耗电仅1匹，用于家庭厨房的机型更只有35w。只有压缩式空调耗电的10-15%，极其节能。耗水更是很少。

3、低造价。只有压缩式空调造价的50%。

4、非常适合在露天场所如茶座、大排档等及在沿街许多半敞开的店面使用，而压缩式空调做不到。

5、无氟环保。

D、行车操控室使用两种空调的比较

| 空调形式 项 目 | 普泽岗亭专用水蒸发空调 | 传统压缩式空调 |
| --- | --- | --- |
| 空调原理 | 无压缩机，水蒸发降温原理 | 带压缩机，冷媒制冷循环 |
| 适用机型 | 普泽岗亭专用水蒸发空调PZWEC-012型 | 需设计能防震窗机或分体机 |
| 送风量 | 大风量1200m3/h，风吹感强烈。 | 小风量约200m3/h |
| 耗电 | 空调耗电35W，配套水箱水泵40W，合计75W | 0.8匹耗电约650W |
| 耗水量 | 2kg/小时 | 无 |
| 空气品质 | 空气经过三道过滤，其中二道湿帘对空气有净化及吸附部分有害物质作用 | 一道过滤 |
| 温降幅度（操控室外36℃时） | 出风29-31℃，风量大有电风扇效果。 | 出风12-15℃，用于小场所直吹太冷 |
| 操作维护 | 原理简单，安装维护极易，故障率低。 | 系统复杂，可靠性在此类场所有待验证 |
| 预计初投资 | 仅为压缩式的30% | 特殊设计，造价昂贵 |

综上所述，普泽岗亭专用水蒸发空调相较于压缩式空调而言，使用于此类场所具有绝对优势，其初投资约为压缩式的60%，其运行费用约为10-15%，空调出风凉爽不致太冷让人可持久接受，安装维护更是极其简单。

E、普泽岗亭专用水蒸发空调应用于行车操控室的安装设计

岗亭专用机型安装于操控室必须注意以下事项：

1、由于连接自来水及排水的不便，所以采用一个水箱是必须的，此类场所只有采用人工加水，水箱的容量应能满足一次加水保证5-8小时使用。

2、空调及配套水箱均应有隔振措施与操控室固定。

3、水箱应有特殊防溢措施，因为运行中的行车会使水箱内水剧烈晃动。

4、应考虑水箱中的排水接口，以便于一段时间后清洗空调及水箱时，可以用软管连接，把脏水排至地面。

如图所示为安装示意图，可以作为操控室安装此空调时参考。

图一、安装位置图

图二、水箱开盖后俯视图

备注：

1）水箱为塑料一次注塑成形，确保无渗漏隐患。

2）液位控制开关保护水泵在水不够时自动停止。

3）盖板为钢板冲压成形，盖上后在防溢槽及密封垫的密封下能有效防止水箱晃荡引起水溢出。